ANEXO Curso de Mediciones Eléctricas
Prof. Juan Manuel Maffei

---
Corriente alterna y continua

---
Onda alterna senoidal

---
Onda alterna senoidal
V(t)=Vp.sen(ώt)+VDC
ώ=2п.f

---
Parámetros
- Tensión de pico. Tensión de pico a pico.
- Ciclo, periodo, frecuencia.
- Velocidad angular.
- Ángulo de fase.
- Valores instantáneos.

---
Ejercicio (P2-1)
Dadas las siguientes ondas alternas senoidales, reconocer:
Ecuación de la onda.
Valores instantáneos en 5mS, 6mS, 10mS, 16mS.
Valores de pico y de pico a pico.
Frecuencia y periodo.
Velocidad angular.
Ángulo de fase.
Valor de corriente continua.

---
Valor medio y valor RMS

---
Valores RMS para ondas alternas senoidales
Vp=sqrt{2}V_RMS approx 1,414 V_RMS
V_RMS= {V_p} over {sqrt{2}} approx 0,707 V_p

---
Práctica (P2-2)
- Generar las siguientes señales senoidales.
  - Vp=5V, f=60Hz.
  - VRMS=5V, f=50Hz.
  - v(t)=1V+sen(2pi*100*t)
- Observar en el osciloscopio, dibujar o tomar una fotografía y obtener los parámetros faltantes (tensión eficaz, tensión de pico, tensión de pico a pico, velocidad angular, frecuencia, periodo, valor de corriente continua).

---
Práctica con osciloscopio (P2-3)
- Conectar una carga RL a una fuente de tensión alterna senoidal de 10VRMS, con una resistencia en serie R para medir corriente.
  - Medir corriente y tensión RMS.
  - Trazar gráficas de tensión y corriente en función del tiempo, utilizando VR y el valor de resistencia de R para medir la corriente de forma indirecta.
- La carga RL deberá ser
  a) una resistencia
  b) un capacitor
  c) un inductor.

---
Campo eléctrico
- Densidad=Carga/Área
- Fuerza de c.el.=kQ/r2

---
Capacitores
- Los capacitores pueden almacenar campos eléctricos.
- C=Q/V
- Fuerza de c. el.=V/d
- C=€(A/d)

---
Campo magnético
- Líneas de flujo magnético.
- Irradiación de norte a sur (y unión en el interior del mismo).
- Materiales diamagnéticos y ferromagnéticos.